## Slide 1
NETWORK APPLICATION PROTOCOL
DART v1
Deadline-Aware Reliable Telemetry
เลือกความน่าเชื่อถือให้เหมาะกับ
ความเร่งด่วนของแต่ละข้อความ
BATCH
ข้อมูลปกติ
LATEST
ค่าล่าสุด
CRITICAL
เหตุสำคัญ
01418351 • หลักการสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์
Computer Communications and Cloud Computing Principles
เมตัส พานิช กายย์ • 6710405460
DART v1
01
Notes: เปิดด้วยประโยคเดียว: DART เป็น protocol บน UDP ที่ไม่มองข้อมูล sensor ทุกชิ้นว่ามีความสำคัญเท่ากัน จากนั้นแนะนำผู้จัดทำ เมตัส พานิช กายย์ รหัสนิสิต 6710405460 และบอกโจทย์ที่จะพิสูจน์ในเดโม
[Sources]
- docs/PROTOCOL_SPEC.md
- Project 1: Socket Programming (course handout)
[/Sources]

## Slide 2
PROBLEM
ข้อมูลทุกชิ้นไม่ได้ต้องการ reliability เท่ากัน
ระบบ sensor หนึ่งระบบมีทั้งข้อมูลถี่ ค่าที่หมดอายุเร็ว และเหตุที่ห้ามหาย
DART v1
02
01
ค่าปกติ
อุณหภูมิถูกส่งถี่
ยอมให้หายบางส่วนได้
เป้าหมายคือ overhead ต่ำ
02
ค่าล่าสุด
ตำแหน่งเก่าหมดประโยชน์
ค่าปัจจุบันสำคัญกว่า
เป้าหมายคือ freshness
03
เหตุฉุกเฉิน
ไฟไหม้ต้องยืนยัน
ACK + timeout + bounded retry
กด side effect ซ้ำใน cache 60s
ถ้า ACK ทุกอย่าง: ช้าและเปลือง | ถ้าไม่ ACK เลย: critical อาจหาย
Notes: อธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ ว่า sensor ส่งข้อมูลสามแบบ ถ้าใช้วิธีเดียวกับทุกอย่างจะเกิด trade-off ที่ไม่จำเป็น นี่คือช่องว่างที่ DART แก้ ไม่ใช่การทำ dashboard หรือ app ให้สวย
[Sources]
- docs/PROTOCOL_SPEC.md
- 01418351 course materials (Chapters 1-2)
[/Sources]

## Slide 3
PROJECT
DART คืออะไร และสาธิตโดยไม่ใช้ hardware อย่างไร
Virtual sensors สร้าง traffic แต่ packet เดินทางผ่าน UDP socket จริง
DART v1
03
วัตถุประสงค์
ออกแบบ syntax, semantics และ rules ของ protocol เอง
รองรับหลาย logical connections พร้อมกัน
พิสูจน์ ACK / timeout / retry / duplicate บน wire
วัด trade-off ของ RAW, RELIABLE-ALL และ DART
Virtual
sensors
UDP
DART packets
Server
worker pool
ไม่มี sensor จริง • ไม่มี GUI dependency • รันได้บนเครื่องเดียว
App มีหน้าที่แค่พิสูจน์ protocol
Notes: ตอบคำถามเรื่อง hardware ตรงนี้: virtual sensor เป็นโปรแกรมที่สร้างอุณหภูมิ ตำแหน่ง และเหตุไฟไหม้ จากนั้นส่ง datagram จริงผ่าน localhost ดังนั้นสิ่งที่เดโมคือ protocol ไม่ใช่การปลอมหน้าจอ
[Sources]
- README.md
- dart/simulator.py
- docs/DEMO_GUIDE.md
[/Sources]

## Slide 4
TRANSPORT
ทำไมเลือก UDP แทน TCP
ไม่ใช่เพราะ UDP ดีกว่าเสมอ แต่เพราะ DART ต้องเลือก reliability ในระดับข้อความ
DART v1
04
ประเด็น
UDP
TCP
DART ใช้ประโยชน์อย่างไร
เริ่มสื่อสาร
ไม่มี handshake
สร้าง connection
virtual sensor เริ่มส่งได้ทันที
ขอบเขตข้อมูล
datagram
byte stream
1 datagram = 1 DART message
Reliability
application เลือก
reliable ordered byte stream
ACK เฉพาะ critical/control
สิ่งที่ต้องทำเอง
loss/order/duplicate
transport จัดการ
CRC + seq + TTL + timer + retry
ข้อแลก: DART ต้องรับผิดชอบ reliability ของตัวเอง และยังไม่มี congestion control แบบ production
Notes: อธิบายเหตุผลเลือก UDP แบบไม่โจมตี TCP ตาม RFC 9293 TCP ให้ reliable ordered byte stream ส่วน DART ต้องการรักษา datagram boundary และเลือก ACK เฉพาะข้อความ จึงสร้าง reliability primitives เอง ข้อแลกคือ prototype ยังไม่มี congestion control และ security
[Sources]
- RFC 9293 - Transmission Control Protocol: https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- 01418351 course materials (Chapters 2-3)
- docs/PROTOCOL_SPEC.md
[/Sources]

## Slide 5
SERVICE MODEL
3 delivery classes - 3 เป้าหมาย
DART เลือก policy จากความหมายของข้อมูล ไม่ใช่บังคับทั้ง socket
DART v1
05
CLASS
DATA
BEHAVIOR
WHY
BEST-EFFORT BATCH
ข้อมูลปกติ
รวมหลาย readings / no ACK
ลด bytes ต่อค่า
LATEST ONLY
ตำแหน่งล่าสุด
เก็บเฉพาะ sequence ใหม่กว่า
ความสดสำคัญกว่าประวัติ
CRITICAL RELIABLE
เหตุไฟไหม้
ACK + timeout + bounded retry
กด duplicate ใน cache 60 วินาที
Notes: นี่คือ slide แกนกลางของโปรเจกต์ batch ลด overhead, latest รักษาความสด ส่วน critical ใช้ ACK, timeout และ bounded retry พร้อมกด side effect ซ้ำใน duplicate cache 60 วินาที จุดเด่นคือ semantics ที่เลือกตามชนิดข้อความ ไม่ใช่ guarantee ถาวรหรือจำนวน feature
[Sources]
- docs/PROTOCOL_SPEC.md (delivery classes and message rules)
- docs/COURSE_ALIGNMENT.md
[/Sources]

## Slide 6
WIRE FORMAT
Wire format: fixed header 40 bytes + payload
Big-endian • max datagram 1,200 bytes • CRC32 ครอบ header และ payload
DART v1
06
IDENTITY
magic • version
msg_type • delivery • flags
DEMUX + ORDER
session_id • sensor_id
sequence
TIME + LENGTH
timestamp_ms • ttl_ms
payload_length
RESULT + INTEGRITY
status_code
crc32
Payload
Binary: DATA_BATCH, LATEST_UPDATE
Compact JSON: control, CRITICAL_ALERT, ERROR
Syntax
!4sBBBBIIIQIHHI
Semantics + rules
type / flags / status / session ต้องสอดคล้องกัน
Notes: อธิบาย header เป็นสี่กลุ่มแทนการอ่านสิบสาม field ทีละตัว เน้นว่า fixed header ทำให้ parse ง่ายและ Wireshark แสดง field ได้ status code อยู่ใน header และ payload format ขึ้นกับ msg_type
[Sources]
- docs/PROTOCOL_SPEC.md (wire format and payloads)
- dart/protocol.py
[/Sources]

## Slide 7
PROTOCOL FLOW
Request / response ที่ตรวจบน wire ได้
Server response ใช้ CONTROL และ echo session, sensor, sequence
DART v1
07
CLIENT
SERVER
RESULT
REGISTER_REQ
REGISTER_RES
201 REGISTERED
CRITICAL_ALERT
ACK
202 ACCEPTED / 409 DUPLICATE / 408 EXPIRED
CONFIG_REQ
CONFIG_RES
200 OK
HEARTBEAT
HEARTBEAT_ACK
200 OK
ERROR ใช้ 4xx/5xx + JSON detail • request/data ใช้ status_code = 0
Notes: ชี้ request และ response ที่อาจารย์ขอให้มี พร้อมอ่าน status code กับ status phrase ตัวอย่างหนึ่งชุด ย้ำว่า DATA_BATCH และ LATEST_UPDATE ใน strict DART ไม่ตอบ ACK เพราะเป็น policy ที่ตั้งใจ
[Sources]
- docs/PROTOCOL_SPEC.md (message catalog and status codes)
- Project 1: Socket Programming (course handout)
[/Sources]

## Slide 8
RELIABILITY
ระงับ ACK ก่อน sendto() • กด side effect ซ้ำภายใน cache 60 วินาที
sequence เดิมทำให้ sender correlate ACK และ server ตรวจ duplicate
DART v1
08
CLIENT
SERVER
CRITICAL seq=77
server: process once
ACK path (would be 202)
suppressed before sendto ×
same seq + RETRANSMISSION
client: timeout 250 ms
ACK 409 DUPLICATE
delivery confirmed
Identity = session + sensor + type + sequence
Notes: เล่า timeline จากบนลงล่าง Server รับ critical ครั้งแรกและ process แล้ว แต่ ACK ถูกบังคับไม่ให้ส่งก่อน sendto Client timeout และส่ง sequence เดิม Server เห็น duplicate จึงไม่ทำ side effect ซ้ำภายใน duplicate cache 60 วินาที และตอบ 409 ให้ client ยืนยันสำเร็จ นี่คือ process-once ภายใน cache window ไม่ใช่ exactly-once ตลอดกาล
[Sources]
- docs/PROTOCOL_SPEC.md (reliable flow and duplicate-cache scope)
- dart/client.py
- dart/server.py
[/Sources]

## Slide 9
CONCURRENCY
หลาย sensor • UDP port เดียว • state แยกด้วย session
Server receiver ส่ง datagram เข้า worker pool และป้องกัน shared state ด้วย lock/condition
DART v1
09
Sensor 1
session A
Sensor 2
session B
Sensor 3
session C
UDP :9999
receiver
worker pool
8 threads
session A state
session B state
session C state
latest state key = session + sensor + metric
Notes: อธิบาย multiplexing/demultiplexing: UDP destination port เดียวเข้า receiver เดียว จากนั้น DART แยก logical state ด้วย session และ sensor ล่าสุดยังแยก session ด้วย จึงไม่ปะปนกันแม้ client เลือก sensor ID ซ้ำ
[Sources]
- 01418351 course materials (Chapters 2-3)
- dart/server.py
- docs/COURSE_ALIGNMENT.md
[/Sources]

## Slide 10
LIVE PROOF
เดโมระงับ ACK ก่อน sendto() แล้วตรวจครบวงจร
5/5 virtual sensors • 10% client-side loss • DART policy • seed 42
DART v1
10
5/5
Sensors
3
Retransmissions
1
Duplicates
1
Critical processed
1
ระงับ ACK ก่อน sendto()
1 ครั้ง
2
Client timeout และ retry
3 retransmissions
3
Server suppress duplicate
1 duplicate
4
Critical side effect
1 ครั้ง
DEMO RESULT: PASS
Notes: รัน python3 -B demo.py แล้วชี้ผลทีละข้อ ผล PASS ตรวจทั้ง registration, critical confirmation, forced ACK suppression, retransmission, duplicate detection และจำนวน critical side effect ในรอบนี้ การกด duplicate มีขอบเขต 60 วินาทีตาม protocol specification
[Sources]
- results/latest_demo.json
- demo.py
- tests/test_demo.py
[/Sources]

## Slide 11
WIRESHARK
เปิด packet ให้เห็นว่า protocol ทำงานจริง
Lua dissector แสดง header, flags, status และ typed payload
DART v1
11
Display filters
dart
dart.msg_type == 5
dart.flags.retransmission == 1
dart.status_code == 409
Capture story
01
REGISTER_REQ → 201 REGISTERED
02
DATA_BATCH: count + readings
03
LATEST_UPDATE: newest sequence
04
CRITICAL seq เดิม 2 ครั้ง → 409
หลักฐานบน wire > screenshot ของ app
Notes: เปิด Wireshark หลังรัน server และ simulator เลือก packet ตามลำดับนี้ โดยเฉพาะ CRITICAL seq เดิมกับ flag retransmission และ ACK 409 นี่คือหลักฐานที่ตอบคำแนะนำ TA โดยตรง
[Sources]
- wireshark/dart.lua
- wireshark/README.md
- docs/DEMO_GUIDE.md
[/Sources]

## Slide 12
MEASUREMENT
Benchmark ต้องเทียบ workload เดียวกันก่อนเทียบผล
RAW • RELIABLE-ALL • DART | 0%, 5%, 10%, 20% loss | 5 sensors × 4s | repeats=5
DART v1
12
1
Precompute
events
2
Barrier
start
3
Run each
policy
4
Verify SHA-256
fingerprint
Metrics
delivery • final latest state • critical acceptance • client confirmation • p95 latency • attempted/sent bytes
Caveat
base seed 100 • case/simulation/server seeds บันทึกทุก case • same seed ≠ paired drops • report ระบุ sample counts
Notes: ก่อนอวดผล ต้องอธิบาย fairness ทุก policy ใช้ logical event schedule และ workload fingerprint เดียวกันใน loss/repeat เดียวกัน ชุดนี้มี 5 sensors นาน 4 วินาที 5 repeats ที่ loss 0%, 5%, 10%, 20% และ base seed 100 ทุก case บันทึก case simulation และ server seed แต่ individual drops ไม่ได้ packet-paired เพราะ ACK/retry ใช้ PRNG draws ต่างกัน
[Sources]
- benchmark.py
- results/benchmark.json
- docs/DEMO_GUIDE.md (benchmark method and caveats)
[/Sources]

## Slide 13
EVIDENCE
ที่ 20% loss: DART เลือก reliability ตามชนิดข้อความ
Attempted B/value • loopback • 5 sensors × 4s × 5 repeats • seed 100 • 20% app loss
DART v1
13
Chart: 
| RAW | RELIABLE-ALL | DART
Attempted bytes/value | 53.9 | 97.2 | 67.3
Critical confirmation
98.7%
DART • 74/75 confirmed
ความต่าง
• RAW accepted 59/75 = 78.7%
• DART 67.3 B/value
• RELIABLE-ALL 97.2 B/value
Notes: อ่าน chart อย่างระวัง RAW ใช้ attempted bytes ต่ำสุดแต่ไม่มี client confirmation และ server รับ critical 59/75 = 78.7% RELIABLE-ALL ยืนยันได้ 75/75 = 100.0% ส่วน DART ยืนยันได้ 74/75 = 98.7% DART ใช้ 67.3 B/value เทียบกับ RELIABLE-ALL 97.2 B/value โดยยอมให้ normal/latest บางส่วนหาย ผลนี้เป็น controlled loopback experiment ไม่ใช่ claim ว่าชนะทุกเครือข่ายหรือทุก protocol
[Sources]
- results/benchmark.json (20% loss summary and sample counts)
- benchmark.py (metric definitions and seed derivation)
[/Sources]

## Slide 14
POSITIONING
DART ต่างจากวิธีที่มีอยู่ตรงไหน
เปรียบเทียบ semantics ตามมาตรฐาน • benchmark ไม่ได้รัน TCP, MQTT หรือ CoAP
DART v1
14
เทียบกับวิธีที่มีอยู่
• TCP: reliable ordered byte stream
• MQTT: broker + QoS 0 / 1 / 2
• CoAP: Confirmable / Non-confirmable
• DART: batch / latest / critical + TTL
• ไม่ได้อ้าง performance เหนือ 3 protocol
DART เด่น / ข้อจำกัด
• วัด message-level trade-off ได้
• Wireshark + status ตรวจบน wire
• ไม่มี encryption / authentication
• ไม่มี congestion control / persistent state
• prototype เพื่อการเรียน ไม่ใช่มาตรฐาน
Claim ที่ถูกต้อง: DART ให้ trade-off แบบหนึ่งภายใต้ method ที่ระบุ
Notes: เปรียบเทียบที่ semantics ไม่ใช่ประกาศว่า DART เร็วกว่ามาตรฐานที่ไม่ได้รัน TCP ให้ reliable ordered byte stream MQTT ใช้ broker และ QoS 0 1 2 ส่วน CoAP มี Confirmable กับ Non-confirmable DART เป็น prototype แบบ direct client-server ที่เพิ่ม batch latest critical และ TTL เพื่อสาธิต message-level trade-off พร้อมยอมรับว่าไม่มี security congestion control หรือ persistent state
[Sources]
- RFC 9293 - TCP: https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- OASIS MQTT Version 5.0: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html
- RFC 7252 - CoAP: https://www.rfc-editor.org/info/rfc7252/
- docs/PROTOCOL_SPEC.md (DART semantics and limitations)
- results/benchmark.json (scope: DART wire-format policies only)
[/Sources]

## Slide 15
DART ทำให้ reliability
เป็นตัวเลือกของข้อความ
ปกติให้เบา • ล่าสุดให้สด • เหตุสำคัญให้ยืนยัน
ลองเอง
python3 -B demo.py
python3 -B benchmark.py --quick
wireshark/dart.lua
Q&A
01418351 • เมตัส พานิช กายย์ • 6710405460
Computer Communications and Cloud Computing Principles
DART v1
15
Notes: ปิดด้วยประโยคบนจอแล้วหยุดหนึ่งจังหวะ จากนั้นเชิญถาม ถ้ามีเวลาเหลือให้ย้ำว่าทุกตัวเลขมาจากไฟล์ผลทดลองจริงและสามารถรัน demo ได้ด้วยคำสั่งเดียว
[Sources]
- README.md
- results/latest_demo.json
- results/benchmark.json
[/Sources]